|  | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR | Nº: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Folha: 01 / 02 |

| LOCAL | PERÍODO PREVISTO: |
| --- | --- |

| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE OU OPERAÇÃO PRINCIPAL | TOTAL DE EXECU - TANTES: |
| --- | --- |
| ESCAVAÇÕES |  |
| TAREFAS – enumerar itens | PERIGOS – enumerar itens |
| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS; OPERAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA; OPERAÇAÕ DE GUINDASTE /CAMINHÃO MUNCK; COMPACTAÇÃO MECANIZADA; MOVIMENTAÇÃO DE CARGA SUSPENSA; OPERAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO/ PERFURATRIZ; OPERAÇÃO DE COMPRESSORES DE AR. | EXPLOSÃO; DESMORONAMENTO; SOTERRAMENTO; TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTO/ VEÍCULO; ESMAGAMENTO; QUEDA EM MESMO NÍVEL; QUEDA EM NÍVEL DIFERENTE; LESÕES POR IMPACTO DE FERRAMENTAS/ EQUIPAMENTO/ MATERIAL ESCAVADO; RUÍDO; VIBRAÇÃO; POEIRA; UMIDADE; BACTÉRIAS; ANIMAIS PEÇONHENTOS. |
| OBS: 1) OS SERVIÇOS SÓ DEVERÃO SER INICIADOS APÓS SEREM ADOTADAS AS AÇÕES PREVENTIVAS OBRIGATÓRIAS INDICADAS NESTA APR; 2) CÓPIA DESTA APR DEVERÁ PERMANECER JUNTO AO RESPONSÁVEL IMEDIATO DA FRENTE DE TRABALHO. |

|  | ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR | Nº: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Folha: 02 / 02 |

| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE OU OPERAÇÃO PRINCIPAL | TOTAL DE EXECUTAN-TES: |
| --- | --- |
| ESCAVAÇÕES |  |

| AÇÕES PREVENTIVAS OBRIGATÓRIAS – enumerar itens |
| --- |
| 01) Realizar D D S - Diálogo Diário de Segurança – com 100 % (cem por cento) da equipe; 02) Avaliar, a partir do DDS, se há predisposição física ou psíquica de algum membro da equipe que contra-indique a permanência nessa atividade; 03) Usar efetivamente;Capacete; Calçado de Segurança; outros EPI’S a especificar e fardamento padrão da empresa; 04) Manter pessoa treinada para prestar primeiros socorros e combater princípio de incêndio; 05) Verificar a existência de exame médico atualizado em relação a todos os integrantes; 06) Manter Veículo / condutor para eventual emergência – à disposição na frente de trabalho; 07) Assegurar presença efetiva do responsável imediato na frente de serviço; 08) Checar a existência de Ordem de Serviço sobre Segurança e Saúde – assinada por cada integrante da equipe; 09) Manter as áreas de trabalho e de circulação sinalizadas, desobstruídas, com boa iluminação e ventilação; 10) Utilizar somente em boas condições de uso - Ferramentas; Escadas; passarelas; demais equipamentos auxiliares para execução dos trabalhos 11) Um eletricista deverá checar a Instalação Elétrica e os equipamentos quanto à aterramento, isolação de emendas, uso de conjuntos plug / tomada nas ligações de máquinas e equipamentos, bem como sobre a elevação de cabos nas passagens, em conjunto com a Segurança do Trabalho. 12) Usar escada no interior da escavação com profundidade superior à 1,00 m; 13) Os equipamentos automotores terão alarmes de ré e serão operados por profissionais habilitados, qualificados e capacitados para cada tipo; 14) Ao se confirmar a necessidade da escavação em rocha com uso de explosivo na frente de trabalho, os serviços só serão iniciados mediante emissão e assinatura de CHECK LIST DIÁRIO, conforme modelo em anexo, acompanhadas por um Blaster, seguindo a orientação do PLANO DE FOGO, inclusive sistema de proteção contra propagação de estilhaços; 15) Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior à 1,25 m , terão estabilidade garantida por meio de escoramento, afastamento de carga da borda e de vibração da proximidade, maior grau de inclinação, observando-se rigorosamente os critérios da NBR 9061/85- ABNT, da NR 18 (18.6) – MTE e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE; 16) Cópia autenticada do PLANO DE FOGO, bem como de ART/ CREA do engenheiro responsável pela empresa especializada no uso de explosivo será fornecida à CONTRATANTE, bem como as vias originais ficarão em poder da GMEC; 17) A aquisição, transporte e uso de explosivos deverão estar autorizados, mediante licença do orgão regional do Ministério da Defesa ou do Exército Brasileiro; 18) A instalação de PAIOL DE EXPLOSIVOS no interior da obra, dependerá da aprovação preliminar de projeto pela CHESF e constar em ART/ CREA do engenheiro responsável, cujo projeto deverá contemplar, basicamente, condições de aterramento, localização estratégica, iluminação à prova de explosão, instalação de pára-raios, sinalização, vigilância efetiva treinada, extintores de incêndio, piso anti-faisca, isolamento da área e limpeza de vegetação em um raio de 20 metros; 19) Interromper a operação para aplicação de carga explosiva, quando tratar-se de tempo chuvoso; |
| LIBERAÇÃO PARA TRABALHO - LT |
| Data: | SEGURANÇA DO TRABALHO | RESPONSÁVEL IMEDIATO | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL |
|  | Nome: | Nome: | Matrícula: | Nome: | A.R.T Nº: |
| Hora: |  |  |  |  |  |
|  | Ass: | Ass: | Ass: |
| ENCERRAMENTO DA LT |
| Data: | Motivo: | SOLICITANTE - Nome: |
|  |  | Função: |
| Hora: |  |  |
|  |  | Ass: |