PCMAT DO EDIFÍCIO DO II COMAR - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Tipo de obra: Edifício com 8 pavimentos

Construtora: Barros e Aragão Construção Ltda.

Endereço da obra: Av. Heráclito Rolembergue, s/n - Aracajú/SE

Proprietário: Eduardo Toledo Junior,  CPF - 12.345.678/9123-45

Data prevista de início: 15/12/03

Data prevista de conclusão: 30/12/05

Número de trabalhadores (máximo previsto): 40 (quarenta)

1. O LOCAL

Encontra-se situado na área do aeroporto  da cidade de Aracajú, na Av. . Heráclito Rolembergue, s/n , entre a pista do aeroporto e o conjunto vale do Continguiba. O tráfego local é de tranquilo a pesados de caminhões para o distrito industrial. A vizinhança é composta de prédios residenciais.

Rua São Francisco

X

Avenida Heráclito Rolemberg                   praias(

Fig.1 Situação do empreendimento

2. O EMPREENDIMENTO

São 09 lajes , 1 elevador social, 1 elevador de serviço, escada enclausurada para incêndio, caixa d’água com 18.000 litros, todas as janelas panorâmicas. Recuo de 10,00 metros nas laterais, 10,00 m de fundo e 7.40m de frente.

6.90m

3.90m

3.90m

X

7.10m

fig.2 recuo das construções

3. O CANTEIRO

O canteiro inicial contará com área de vivência situada na parte frontal do empreendimento voltada para a Av. Heráclito Rolembergue. Referido canteiro é definitivo.

12

X

11                                                   9

1                                                                                          7

2        10         3              4              5                          6          8

fig. 3 canteiro

Referências:

1. Refeitório          3. Carpintaria      5. Portões       7. Vestiário     9. Ferragens                              11. Betoneira

2. Almoxarifado    4. Dep. cimento   6. Escritório    8. WC            10. Entrada relógio de ponto       12.  Escavação

4. ÁREA DE VIVÊNCIA

4.1 Banheiros

Os banheiros serão construídos conforme a figura abaixo.

fig.4 planta das inst. sanit

Características

- Serão utilizadas bacias comuns, com instalações individuais e portas;

- Ventilação natural através de paredes;

- Paredes divisórias com altura de 1,80m;

- Recipiente de papeis usados em cada ambiente;

- Papel higiênico a disposição no almoxarifado;

- Limpeza no início e final do expediente, “diariamente”.

4.2 Chuveiros

Os chuveiros seguirão as plantas da figura.

fig. 5 planta dos chuveiros

Características:

- Piso de cimento e antiderrapante;

- Porta sabonete para cada chuveiro;

- A limpeza será permanente sempre no início do expediente, retirando os estrados de madeira.

4.3 Local de refeições

- local das refeições será construído conforme planta da figura. Cada mesa terá 20 lugares.

2      1

fig. 6 - Planta do local de refeição

Referências:

1. Bebedouro

2. Lavatório

Largura  mesa = 0,75m

Banco = 0,30m

Características mínimas

- Mesas com tampo forrado com material impermeável;

- Lixeira para resíduos;

- Limpeza realizada após as refeições todos os dias.

4.4 - Vestiário

A obra terá à disposição armários e bancos em número suficiente.

Características mínimas

- Armários: serão construídos 20 no início e mais 20 na fase de maior pique, ou seja, na concretagem. Não será permitida a guarda de bebidas alcóolicas, nem arma de qualquer natureza;

- Iluminação natural e artificial de 140 lux.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O ponto de localização da entrada do ponto de energia elétrica será o mais próximo possível do poste de entrada.

No quadro geral serão identificados os disjuntores das instalações de apoio, iluminação do canteiro, máquinas e equipamentos (elevadores, betoneira, serra circular, bombas, etc).

O quadro geral será aterrado além de dispor de terminal neutro para alimentar o sistema monofásico.

A rede de distribuição nas instalações de apoio será protegida por eletrodutos de PVC.

6. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

As máquinas e equipamentos serão aterradas adequadamente, a anel de aterramento.

Todos os operadores de máquinas e equipamentos receberão instruções do mestre-de-obras e do técnico de segurança sobre os métodos mais seguros para cada operação.

6.1 Serra Circular

Somente será operada por funcionários qualificados, identificados e com o devido EPI (protetor facial e protetor auricular).

Atenderá os seguintes requisitos mínimos:

- coifa protetora;

- empurradores (para corte de cunhas);

- caixa coletora de resíduos;

- chave de ignição.

fig. 7 - Serra circular

6.2 Betoneiras

Serão utilizadas betoneira com carregador e misturador. Será operada apenas por funcionário qualificado, identificado com o devido EPI (protetor auricular, botas de couro ou borracha e óculos).

O equipamento obedecerá os seguintes requisitos mínimos:

- ficará sob cobertura;

- área isolada com barreiras ou cancelas;

- terá suas partes verificadas semanalmente;

- devem ser limpas no final do expediente, colocando sempre um calço de suporte na caçamba.

6.3 Elevador de carga (um externo)

Será operado por funcionário qualificado e devidamente identificado’.

Requisitos mínimos:

- O posto de trabalho será isolado com paredes de madeirit, inclusive com cobertura;

- Todas as portas móveis da força motriz serão protegidas;

- O sistema de comunicação será tubufone e campainha de retorno;

- A mesa do elevador será provida sinalização dos acústico, para ser acionado durante sua movimentação;

- Ter livro de manutenção;

- Será sinalizado com os avisos “capacidade máxima” e “proibido transporte de pessoas”;

- A torre do elevador será revestida externamente com tela galvanizada nas faces laterais e posterior, até dois metros acima da última parada, para proteção contra a queda de materiais além de seus limites.

A torre será afastada da beirada da laje no máximo 15 cm.

6.4 Ferramentas

O almoxarifado disporá adequadamente de todas as ferramentas necessárias a etapa da obra. Antes de sua saída será verificado o seu perfeito funcionamento, não sendo permitida gambiarras principalmente nos cabos elétricos. Serão periodicamente vistoriadas as cabeças das entalhadoras, cabos de ferramentas diversas e orientado para a não utilização das ferramentas para outros fins que não os destinados.

7. SINALIZAÇÃO

7.1 Interna

Toda a obra será sinalizada com avisos e pictogramas de advertência. Estas placas de sinalização serão divididas em: placas de perigo, placas de atenção placas de aviso.

P E R I G O                  ATENÇÃO

POÇO                                              USE PROTETOR

DE ELEVADOR                          FACIAL

A T E N Ç Ã O           ATENÇÃO

RISCO

OBRIGATÓRIO         DE QUEDAS

fig. . 8 -  modelo placas de sinalização

7.2 Locais de fixação dos cartazes

| TIPO DE CARTAZ | LOCAL RECOMENDADO |
| --- | --- |
| Uso obrigatório de Máscara de Respiração | Próximo a betoneira, queima de cal, corte de tijolos ou cerâmica, pintura. |
| Coloque o Lixo na Lixeira | No local de refeições, no vestiário, no almoxarifado etc. |
| Uso Obrigatório de Capacete | Principalmente na entrada da obra. Outros setores que julgar necessário. |
| Use Protetor Auricular | Próximo à serra circular, policorte, e a máquinas muito ruidosas maquita. |
| Obrigatório Uso de Luvas | Próximo a locais de fechamento com alvenarias, concretagem, carga e descarga de materiais, preparação de ferragens, lavagens de pastilhas, impermeabilização. |
| Uso Obrigatório de Óculos de Segurança ou Protetor Facial | Próximo de equipamentos tipo: serra circular, policorte, maquita, ou em pedestais próximo de serviços com entalhadoras, chapisco, reboco de paredes ou teto, concretagem etc. |
| Primeiros Socorros | Colocar na caixa de primeiros socorros. |
| Cuidado! Queda de Objetos | Colocar nos locais de projeção da fachada (logo abaixo do bandejão). |
| Uso Obrigatório de Cinto de Segurança | Colocar em pedestal próximo das beiradas da laje em execução, afixar dentro do balancim e divulgar para serviços de montagem de torre de elevador e outros |
| Cuidado! Eletricidade | Nas caixas de distribuição elétrica e lociais energizados. |
| Não Fume neste Local | No almoxarifdo, no local de refeições, no vestiário e nos locais com manuseio de inflamáveis. |

7.3 Externa

A execução de serviço externo (fora dos limites do canteiro, principalmente na rua) deve ter sinalização adequada com cavaletes, cones e fita zebrada.

1,30m

0,30m

Preto   Amarelo                                                               1,00m

Amarelo                                                                                     0,75m

Preto

Cone sinalizador

fig. 9 cavaletes

8. RISCOS GERAIS DE ACIDENTES

Relacionamos os riscos mais freqüentes que podem acontecer durante os diversos serviços da construção do empreendimento, assim como os equipamentos de proteção individual (EPI) que devem ser utilizados, além da instalação dos equipamentos de proteção coletiva (EPC), mais adiante discute em “proteção coletiva”.

| SERVIÇO | RISCOS | EPIs, específicos |
| --- | --- | --- |
| Escavações/ fundações/ locais molhados | Soterramento, quedas, cortes e choques | Cinto de segurança e bota de borracha |
| Concretagem geral, adensamento de concreto | Queda de nível, respingos do concreto, queda e choque elétrico. | Cinto de segurança, bota de borracha, óculos ou protetor facial |
| Formas, transporte das formas, montagens, içamento pilar externo, montagem/desmontagem | Contusões nas mãos, problemas de posição, quedas de nível, estilhaços do tensor aos olhos, rosto pescoço etc.; ferimento por pregos, queda das fôrmas | Luva de raspa cano curto, óculos ou protetor facial, cinto de segurança |
| Serra circular, policorte, maquita, cortadora de parede, martelete | Amputação de dátilos, ferimentos nas mãos, detritos nos olhos, ruído | Óculos ou protetor facial, abafador de ruídos e uso de empurradores |
| Armação de ferro, disco de corte, lixadeira para concreto | Ferimento nas mãos, detritos nos olhos, poeiras, quedas em nível | Luvas de raspa, máscara contra poeiras, óculos ampla visão |
| Trabalho em periferia de laje com altura superior a 2 metros do nível do solo | Queda em diferença de nível | Cinto de segurança tipo pára quedas |
| Abertura de concreto ou parede | Ferimentos nas mãos, detritos nos olhos | Luva de raspa, óculos de segurança de alto impacto |
| Carga e descarga de ferragens. (Manual) | problemas ergonômicos, contusões nos ombros, mau jeito nas costas, ferimento nos membros inferiores | Uso de luvas de raspa, ombreiras de raspa e eventualmente faixa protetora de coluna. |
| Carga e descarga de cimento e outros ensacados | dermatites diversas, esforço físico, poeira em suspensão | Luvas, máscara contra poeira, capuz, etc. |
| Preparo de massa com cimento, queima de cal e preparo de cal fina. | Irritação nos olhos, queimaduras, respingo no rosto, possibilidades de problemas pulmonares. | Luva industrial pesada (borracha), óculos de ampla visão, máscara contra poeira, avental de PVC, bota de borracha. |
| Alvenaria, emboço interno e externo, serviços gerais e contrapisos. | Irritações dermatológicas, quedas em nível e em diferença de nível. | Luvas de borracha, bota de borracha, óculos ampla visão quando necessário. |
| Trabalho em cerâmica (cortes, colocação, etc.) | Detritos nos olhos, ferimentos nas mãos | Óculos de segurança de alto impacto, luvas de raspas. |
| Colocação de prumadas externas | Queda de nível | Cinto de segurança |
| Montagens de andaimes em poço de elevador | Queda de nível | Cinto de segurança |
| Montagem dos balancins | Queda de nível, ferimentos nas mãos por cabo de aço | Cinto de segurança, luva de raspa ou similar |
| Trabalho em fachada com balancins | Queda do balancin e queda com o balancin | Cinto de segurança engastado em corda própria |
| Serviços gerais(servente) | Quedas, contusões, ferimentos. | EPI Específico para a tarefa. |
| Serviços em dias de chuva | Quedas, resfriados | Capa de chuva e bota de borracha |
| Serviços em eletricidade | choque elétrico | Luvas, botina isolante |
| Impermeabilizações (caixa d’água, fachadas externas e internas) | Riscos de asfixia, conforme a concentração de vapores dos produtos. | Máscara contra gases, (carvão ativado ou específico para o tipo de produto químico utilizado). |
| Limpeza de fachadas | Queda de nível | Cinto de Segurança |
| Soldas | Queimaduras, fumos | Luvas, avental, perneira tudo de raspa. |
| Corte de ferragem manual | Ferimentos nas mãos, detritos nos olhos e ruído. | Luvas de raspa, óculos de proteção e abafador de ruído. |

- Produtos Químicos

Os produtos químicos a serem utilizados durante às várias etapas da obra estarão corretamente armazenadas (identificadas e fechadas) no almoxarifado.

- PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Em caso de ocorrência de acidente, onde a vítima precisa ser removida para centro de atendimento, devem ser  tomadas as seguintes providências:

- Acidente de pequena gravidade (escoriações, contusões, etc.)

Encaminhar a vítima para o local onde se encontra a caixa com os medicamentos de primeiros socorros. Contendo a caixa os seguintes medicamentos: mercúrio, álcool, gazes, esparadrapo, analgésico em gotas, pomada para queimadura, atadura, algodão, etc.

9.2 Acidente de maior gravidade

( Hospital mais próximo - Pronto Socorro, Santa Casa de Misericórdia de Maceió.

Atendimento básico

( Prestar primeiro socorro à vítima (quando possível).

( Comunicar ao setor de segurança do trabalho.

Com óbito

( Isolar a área do acidente

( Comunicar a Polícia Civil

( Comunicar a Delegacia Regional do Trabalho

( Não mexer no local até liberação por parte da Polícia ou DRT.

10.0 PROTEÇÃO COLETIVA

- Escavações

As sondagens efetuadas mostraram que o perfil geológico é estável. Portanto, o r isco de desabamento dentro  dos tempos construtivos normais é pequeno. Isto não isenta a empresa da adoção de medidas complementares de segurança.

As escavações executadas na presente obra foram feitas em terreno arenoso e em duas etapas.

Primeira etapa - executada mecanicamente

Segunda etapa - executada normalmente (rebaixamento de nível)

A fundação geral foi do tipo sapata isolada.

- Fundações

As fundações do empreendimento serão do tipo sapata isolada. Encontrada a 2.50m abaixo  do nível do meio fio.

- Concretagem

Esta é a fase onde há um maior número de funcionários envolvidos (próximo de 40) e é maior  a possibilidade de acidentes diversos. Os procedimentos de execução da  concretagem deverão ser seguidos rigidamente. Os trabalhos de formas,  armações de aço, concretagem e desforma deverão seguir as recomendações seguintes:

- MAS - as formas serão montadas na Central de Formas e virão prontas para o canteiro de obras, onde serão montadas seguindo a planificação. Para  eventuais serviços de reforma das formas no canteiro, será designada uma equipe de carpinteiro para trabalhar na serra circular.

- DESFORMA - será realiza por equipe qualificada que deverá tomar as seguintes precauções:

- Desforma da laje - realizada com pé-de-cabra, tendo antes amarrada com corda um  dos extremos da forma permitindo a retirada lenta das chapas (rebatendo os pregos)

- Desforma das colunas: começar pela periferia colocando cordas de forma a garantir uma retirada segura (contra eventuais quedas de materiais), sendo que o desformador utilizará cinto de segurança para realizar este serviço.

- Grampo de segurança: Durante a montagem das forma é obrigatório o uso de cinto de segurança para realizar este serviço.

- Guincho de materiais: será instalado um guincho para transporte vertical de materiais, conforme as determinações do fabricante. Será  adotado o sistema de campanhia de retorno e tubofone como meios de comunicação. O posto de trabalho do operador do guincho será isolado com madeirite, contando inclusive com banco adequado.

5cm                10cm                   5cm

13 cm

1(  10mm

Fig. 10 - Grampo de segurança

Grampo de

segurança

10cm

20a 30cm

Fig. 11 - Posicionamento da laje

“h” aparente

8cm

Cor amarela

laje

Fig. 12 - Detalhe do grampo e mosquetão

RAMPAS DE ACESSO AO TRANSportador VERTICAL

As rampas de acesso à mesa do elevador  na laje deverão ficar sempre desimpedidas. E serão dotadas de guarda-corpo.

Em todas as lajes serão instaladas portinholas para evitar acesso acidental ao poço do elevador. Elas serão dotadas de dobradiças do tipo porta contra fogo para mante-las sempre fechadas, evitando o acesso acidental para o poço do transformador vertical de materiais.

Fig. 13  Portinhola

1,20m

Portinhola                     Torre do elevador         1,20m

GUARDA-CORPO - durante  a montagem da laje o guarda-corpo será executado antes do início dos trabalhos da colocação da armadura, aproveitando as escoras da laje imediatamente inferior. Figuras a seguir.

Esta proteção contra quedas será construída com 1,20 m de altura, com rodapé de 20cm e 70 cm até o segundo travessão. Finalmente terá sem mãos entre travessas preenchidas com tela garantindo o fechamento seguro da abertura.

Fig. 14 - Guarda-corpo

Guarda-corpo

Fig. 15 - Detalhe Construtivo (guarda-corpo)

Suportes “L” (madeira), h=6cm/L=5cm

Madeira,  h=1,50m

Fig. 16  -  Detalhe 1

Madeira

h= 1,5m

Fig. 17 -  Detalhe 2

Ripas de                Tela de             Escoras           Escora com     Distância entre

Fôrmas                madeira            fechamento      metálicas          mão-francesa   mãos-francesas=1,50m

Fig. 18 - Parapeito na laje (frontal)

CORRIMÃO - Os corrimão em escada estruturais seguirão o modelo da fig. a seguir. Basicamente  serão construídos com madeira.

Caibros Estroncados

Sarrafos

Altura do corrimão: 90cm

Rodapé

Fig. 19 - Corrimão

ABERTURA NA LAJE - Os fechamentos das aberturas na laje serão construídos  por rede construída com a própria ferragem conforme mostra a figura, de forma que a malha tenha no máximo 0,30m se a abertura estiver próxima dos locais de trânsito de funcionários, ainda será sinalizado com anteparo do tipo cavalete.

0,20m

0,20m

Fig. 20 - Rede de Ferragem

POÇO DO ELEVADOR:

Proteção vertical - será fechado com caibros entroncados verticalmente e sarrafos perpendiculares seguindo o sistema de guarda-corpo com rodapé em madeira conforme mostra a figura com todas as lajes.

Caibro Estroncado

1,20m

Fig. 21 - Guarda-corpo em poço de elevador definitivo

Proteção horizontal - horizontalmente será adotado o sistema de rede de ferragem como apresentado na figura a seguir. O fechamento será realizado a cada três lajes.

Laje

Poço do elevador

Fig. 22 - Fechamento horizontal

PLATAFORMA EM BALANÇO (BANDEIJAS)

Fixa: será instalada na primeira laje e retirada somente após a conclusão da fachada até altura dela.

Característica - os suportes serão metálicos com 3,50m de comprimento e um complemento de 0,80m em 45(. O madeirit colocado será de 20mm, fixado em estrutura de caibros.

0,80m

45(

0,50m

0,50m                                                2,50m                                             0,50m

Fig. 23 - Estrutura metálica

3                                                                             1

2

4

5

Fig. 24 - Estrutura metálica com prancha em madeirit

Referências:

- Complemento em tela			3. Prancha em madeirit		5. Caranguejo

- Complemento (45() madeirit		4. Laje

Desmontagens das plataformas móveis

A desmontagem será realizada logo após o fechamento da periferia das lajes superiores. A equipe começará sempre pelo corpo  indicado, assoalho e finalmente a retirada dos suportes. Todas estas operações serão realizadas sempre com cinto de segurança engatado à corda de segurança de segurança auxiliar.

- - Alvenaria

Em cada laje, a alvenaria será iniciada sempre pela periferia, fechando a laje imediatamente superior às plataforma em balanço. Uma vez  fechadas às lajes (contadas sempre a partir da plataforma imediatamente inferior).

Disposição na laje: em toda a periferia da laje, projeção horizontal e vertical.

Elevador de carga     Colunas Suportes          Madeirit      Elevador de pessoa             X

Fig. 25 - Plataforma de proteção

Bandejas móveis

Tela

Bandeja fixa

Fig. 26 - Instalação da plataforma e da tela

A= Data de início

do evento

(colocação de

plataforma, tela, etc..)

B =Evento a ser realizado na data prevista

A alvenaria de periferia será cuidadosamente travada com cunhas na última fiada de tijolos assentados e a laje superior. Seguidamente serão realizados os trabalhos em alvenaria das caixas dos elevadores, escadas, prisma de ventilação, etc., assim reduzindo os riscos de queda em diferença de nível.

Na laje onde for executada a alvenaria a limpeza dos resíduos dos materiais é de responsabilidade da própria equipe que os acondicionará na caixa coletora especialmente para esse fim.

Serviço realizado na periferia da laje será executado tendo uma corda de nylon amarrada entre as colunas laterais e que servirá para o engate do cinto de segurança. O cinto será usado até a alvenaria atingir a altura de 1m.

Viga

Cunhas (travas)

Alvenaria

Travamento da última fiada

10.5 Acabamento

Emboço externo será realizado por meio dos balancins mecânicos pesados suspensos com largura de 1,50m e interligados até o comprimento máximo de 8,0m. A fixação dos guinchos  aos estrados será executada por meio de armações de aço, havendo em cada armação dois guinchos. Em cada balancim será colocado o aviso  “Uso obrigatório do cinto de segurança” preso à corda de segurança, assim como cada  posto de trabalho (balancim) terá uma numeração de identificação.

Fixação do Balancim

1

2

3

4

5

6

7

8

Referências:

1. Viga metálica de sustentação tipo “I” ; 2. Cabos de aço com duplo clip; 3. Grampo chumbado na laje de 5/8 de polegada; 4. Viga ; 5. Cabo de sustentação; 6. Alvenaria; 7. Guarda-corpo; 8. Catracas.

A sustentação do balancim será feita por meio de vigas metálicas, com resistência equivalente a três vezes o maior esforço solicitante. Antes do início dos trabalhos e diariamente serão verificadas as condições do conjunto. Os balancins serão providos de guarda-corpo de 1,20m em madeirit (cabeceiras e corpo posterior) pintadas externamente de braço e com logotipo da empresa.

Durante as operações com o balancim leve os cuidados serão os mesmos do pesado.

- O balancim deverá está amarrado à laje para a entrada e saída do empregado.

- Para entrar no balancim , o empregado deverá  estar com o cinto de segurança tipo pára-quedas e fixar o mosquetão na laçada da corda de segurança.

- Sair do balancim sempre que ventar fortemente.

- Retirar diariamente a massa que cai nas catracas.

- Manter sempre os balancins nivelados uns com os outros.

- Não colocar excesso de carga no estrado, principalmente no meio do vão entre os guinchos.

Durante a utilização de produtos químicos para a limpeza das pastilhas é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual.

Durante a colocação de vidros será isolada a área abaixo de forma à garantir a não permanência de pessoas não autorizadas.

- MAPAS DE RISCOS

O mapa de riscos é uma representação gráfica que identifica e informa sobre os riscos existentes no local de trabalhos.

CÍRCULOS

A intensidade do risco será representada por círculos de tamanhos proporcionalmente diferentes (maior o risco, maior o círculo).

CORES: os riscos serão classificados por cores padronizadas.

Verde - ruído, vibrações, frio, calor, umidade

Vermelho - poeira, fumos névoos, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral.

Marrom - bactérias, fungos, parasitas.

Amarelo - levantamento e transporte manual de peso. Exigência de postura inadequada.

Azul - máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, risco de queda de objeto, riscos de quedas, riscos de pontas de vergalhões, ricos de ferimentos nas mãos, nos pés e olhos.

OS SÍMBOLOS

Os símbolos de alerta serão inseridos dentro de cada círculo do mapa. As mensagens gráficas (símbolos) serão trabalhadas (divulgadas) principalmente durante o trenamento admissional do empregado, de forma que fixem o significado de cada símbolo.

- - MAPAS DE RISCOS POR FASES

12.1 -  Limpeza do terreno

Riscos: Canal: bactérias, fungos(círculo marrom), gases(círculo vermelho)

Gramídeos: aranha, roedores, lagartas (círculo azul)

- - Escavações e fundações

Riscos:

Ferragens: ferimentos por ponta de ferragens, queda de ferro (círculo azul)

Escavações: soterramento (círculo azul), esforço físico (círculo amarelo), poeira(círculo vermelho)

Serra circular: ruído (círculo verde), amputação dos dedos (círculo azul).

Instalações provisórias - queda de nível (círculo azul)

Número de funcionários: 08

- - Estrutura (plano horizontal)

- Planta do Edifício

Riscos:

Periferia da laje - quedas de altura (círculo azul)

Poço de elevadores: quedas de altura (círculo azul)

Abertura nas lajes: quedas e entorces (círculo azul)

Coluna e paredes: quedas de altura, quedas de materiais, pontas de ferragem (círculo azul)

Escadas: quedas (círculos azul)

Armadores: quedas (círculo azul), postura (círculo amarelo)

Concretagem: choque elétrico, quedas (círculo azul), umidade (círculo verde)

Número de funcionários: 32

12.4 - Estrutura (plano vertical)

Riscos:

Azul: queda de altura, máquinas e equipamentos

Vermelho: poeira

Verde: umidade, ruído

Marrom: fungos

Números de empregados: 10

- Acabamento (Plano vertical)

Risco:

Azul: queda de altura, máquinas e equipamentos, quedas de objetos.

Número de empregados: 40

13.0 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| e.p.i função | Protetor Facial | Protetor auricular | Óculos contra impacto | Óculos ampla visão | Luvas de PVC | Luvas de Latex | Luvas de Raspa | Botas de Borracha | Cinto de Segurança | Avental de Raspa | Filtro contra Poeira | Filtro Químico | Calça de PVC | Avental de PVC | Capacete e Botinas | Eventuais Necessários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Mestre de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Tecn. do Edifício |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Estagiário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Almoxarife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Carpinteiro | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Armador |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Encanador |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Vigia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Servente |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Eletricista |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |

- TREINAMENTO

Todos os novos empregados da empresa, logo após aprovados no exame médico passarão pelo treinamento realizado na empresa antes de qualquer uma das fases os empregados receberão instruções de objetivos e medidas de segurança a serem adotadas, assim como serão informados sobre os diversos E.P.C’s que farão parte da fase e os EPI’s necessários à função.

Os membros da cipa serão treinados fazendo o  curso de cipeiro e rotineiramente. Serão identificados pelo uso do capacete de cor verde. As reuniões mensais serão acompanhadas pelo de técnico de segurança e as sugestões da comissão serão analisadas e debatidas nas reuniões com os responsáveis pela obra.

- - CIPA

Devido ao grande número de empregados, quarenta (40), a empresa montará uma Comissão Interna de Prevenção de acidentes no canteiro de obra seguindo as instruções da NR-5.

- - CONTROLE E AVALIAÇÕES

O programa será monitorado em três estágios.

1 - Mensal: o técnico de segurança da empresa realizará visitas rotineiras ao canteiro, levantando as suas condições e acompanhando a implantação deste programa. As irregularidades serão    próprio, no qual constarão também os prazos para execução das providências

2 - Bimestral: de forma a realizar correções necessárias a problemas de adequação surgidas durante a implementação do PCMAT.

- Semestral: de forma a realizar os ajustes, quando necessário, na implantação geral do PCMAT.